### Управление управляемыми дорожными знаками (УДЗ)

На мнемосхеме отображается текущее состояние УДЗ. Текущее состояние УДЗ отображается на мнемосхеме соответствующим значком в режиме повышенной яркости.

Для управления УДЗ необходимо активировать «ручной режим управления» (см. п. 3.5.). Управление УДЗ осуществляется мышью на мнемосхеме въезда в тоннель. При нажатии мышью на значке УДЗ осуществляется последовательный выбор из списка доступных состояний УДЗ. Значок УДЗ, соответствующий устанавливаемому состоянию УДЗ, отображается рядом со значком текущего состояния УДЗ в режиме пониженной яркости.

Применение изменений описано в пункте 3.7.6.

На рисунке (<Рисунке. 3.7.3.1.>) показана последовательность снимков экрана при выполнении описанных действий.

Рисунок 3.7.3.1.